Односкрепочный пневматический клипсатор

КК-203 и КК-263

Руководство по эксплуатации

ТУ 5138-001-93045857-2007

Дата изготовления : «_______»__________________ 20___г.

ОТК

Содержание

№       Глава							         Страница

1.       Описание  работы …………………..………………        3

2.       Использование по назначению……………………          5

3.       Техническое обслуживание  ……………….………        6

4.       Транспортирование и хранение ……………..…….        8

5.       Комплектность ………………………………..…….        8

6.       Срок службы и хранения …………………………..        8

7.       Гарантии изготовителя……………………………...        10

Руководство по эксплуатации  предназначено

для ознакомления с работой клипсатора пневматического

односкрепочного  КК-203 (клипсы 203,204)

КК-263 (клипсы 263,264)

Внимание!   Воздух, подводимый к клипсатору, должен быть очищен. Класс загрязненности сжатого воздуха не грубее 10 по ГОСТ 17433-80.

1.  Описание и работа изделия

1.1  Назначение изделия

1.1.1 Клипсатор пневматический односкрепочный КК-203 предназначен для запечатывания различных наполнителей в полимерные пакеты, сетки и мерные оболочки, различных  калибров.

1.1.2 Клипсатор обслуживается одним оператором  соответствующей квалификации.

1.1.3  Давление воздуха подводимого к клипсатору   должно быть не

менее 0,5 МПа (5 кг/см2).

1.2  Технические характеристики:

Время цикла клипсования, с,    ………………………        0,5 -1 с

Для клипсатора КК-203            ………………………         203,204

Для клипсатора КК-263            .....................................        263,264

расход воздуха на один рабочий цикл, л, не более  …       0,4

габаритные размеры, мм, не более………………….…        300х300х700

давление воздуха в рабочей  пневмосети

клипсатора, МПа (кг/см2) …………………………...          0,5 (5) -0,7(7)

масса, кг, неболее         …………………………………       5

* Примечание – Типоразмер клипс оговаривается при заказе клипсатора

1.3  Спецификация клипсатора

1.3.1 Клипсатор состоит из следующих основных узлов  (рис.1);

1. Основание

2. Плита

3. Пневмоцилиндр клипсования

4. Пневмоцилиндр ножа

5. Магазин

6.Груз магазина.

7.Пневмоконцевик

8.Матрица

9.Поворотная крышка матрицы

10.Крышка цилиндра

11.Пневмораспределитель

12.Быстросъемная муфта

Рис.1. Основные узлы клипсатора.

1.4  Устройство и работа

1.4.1 Принцип работы клипсатора заключается в пережиме оболочки с наполнителем и наложении алюминиевых скрепок на упаковку.

1.4.2  Оболочка  подается в рабочую зону, упаковываемый продукт находится с правой стороны (левосторонние клипсаторы поставляются по заказу)

Механически воздействуя оболочкой на толкатель пневмораспределителя,  запускается процесс клипсования, в результате чего поршень пневмоцилиндра с пуансоном совершает рабочий ход вниз,  захватывая клипсу и подавая ее на матрицу, происходит процесс наложения клипсы на упаковку, с последующим отрезанием  хвостика  упаковки.

Необходимо удалить упакованный продукт и отрезанный хвостик упаковки  из зоны клипсования. Клипсатор готов к следующему циклу. (Рис.2)

зона клипсования и отрезания  -  ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ

Рис.2. Клипсатор (КПУ; К75)

2.      Использование по назначению

2.1  Подготовка клипсатора к использованию

2.1.1  К работе на клипсаторе допускаются лица изучившие требования

настоящего документа и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.1.2  При  установке,  наладке и в процессе эксплуатации запрещается

перемещать клипсатор, удерживая его за магазин для клипс.

2.1.3 Не допускается скопление конденсата в фильтре– влагоотделителе блока подготовки воздуха и снижение уровня  масла в маслораспылителе ниже 1/3 высоты пластикового стакана.

2.1.4 Не допускается включать клипсатор,  если давление воздуха в

пневмосети предприятия ниже  0,5      МПа  (5  кг/см2)  или в пневмосистеме

случаются резкие перепады давления.

2.1.5  Запрещается производить перемещения,  санитарную обработку,

чистку, смазку,  регулировку узлов и механизмов, устранение неисправностей

при включенном  в пневмосеть клипсаторе.

2.1.6 Запрещается при включенном в пневмосеть  клипсаторе,  нажимать

толкатель пневмоконцевика при наличии клипс  в магазине и

отсутствия упаковки в рабочей зоне.

2.2  Порядок приведения клипсатора  в исходное положение.

2.2.1 Установите  клипсатор  на  рабочем  месте, снабженном трубопроводом со сжатым воздухом давлением, не менее 0,5 МПа (5 кг/см2).

2.2.2 Установите на трубопроводе быстросъемную муфту для подключения и отключения  клипсатора от пневмосети. Быстросъемная муфта снабжена хвостовиком диаметром  10мм,  на который надевается трубопровод от сети сжатого воздуха и закрепляется хомутом.

2.2.3 Установите клипсы  на магазин.

2.2.4 Подключите клипсатор к пневмосети при помощи быстросъемной муфты.

2.2.5 Установите с помощью регулятора давления оптимальное рабочее

давление в пневмосети клипсатора 0,5 -0,7  МПа (5 – 7 кг/см2).

2.2.6    Проверьте качество наложения  скрепки, показатель -  отсутствие

травмирования  упаковки скрепкой   и, при необходимости, отрегулируйте давление в сети клипсатора.

2.3  Использование

! Внимание! Перед каждым подключением клипсатора  к пневмосети обязательно сливайте конденсат из фильтра-влагоотделителя. Следите за тем, чтобы уровень конденсата в стакане фильтра-влагоотделителя не превышал 5 мм.

2.3.1 При включении клипсатора, убедитесь в наличии скрепок на направляющих. При необходимости произведите их пополнение.

2.3.2  Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне клипсования.

ОПАСНОСТЬ ТРАМИРОВАНИЯ!!!

2.3.3  Подключите клипсатор к пневмосети и установите необходимое рабочее давление.

2.3 4 Опробуйте работу клипсатора на оболочке без продукта.

2.3.5  Проверьте качество наложения скрепки, при необходимости отрегулируйте давление воздуха в пневмосети.

2.3.6  После окончания работы и при вынужденных остановках отключите клипсатор от пневмосети с помощью быстросъемной муфты.

3.  Техническоеобслуживание

Техническое  обслуживание  клипсатора  проводится  для поддержания его в постоянной технической исправности и готовности к работе.

!Внимание! Перед проведением  технического обслуживания клипсатор отключить от пневмосети.

3.1  Общие указания

3.1.1  Ежесменное техническое обслуживание включает в себя:

-  мойку и чистку механизмов и узлов от загрязнений;

-  удаление конденсата из фильтра-влагоотделителя,  удаление воды через отверстие конденсатоотводчика  (см. паспорт подготовителя воздуха)  происходит автоматически при каждом падении давления воздуха до атмосферного или при нажатии на конденсатоотводчик.;

-  при необходимости доливать масло в резервуар  (см. паспорт подготовителя воздуха)  маслораспылителя и регулировку расхода масла (см. паспорт подготовителя воздуха);

- смазку толкателя и матрицы;

- осмотр крепления всех узлов и механизмов клипсатора, при необходимости выполнить подтяжку креплений;

3.1.2  Техническое обслуживание должно проводиться слесарем, ответственным за данный вид оборудования, не ниже III разряда.

3.1.3  Перечень моющих средств, используемых для мойки и обезжиривания, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование моющих средств | Периодичность мойки | Способ мойки |
| --- | --- | --- |
| 1-2%-ый раствор кальцинированной соды | 1 раз в смену | распылением |
| 2%-ый раствор формальдегида | 1 раз в смену | распылением |

После мойки и обезжиривания щелочные составы смывают с клипсатора

горячей водой,   а клипсатор насухо протирают чистыми салфетками или

полотенцем и смазывают смазочными материалами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование и обозначение составной части изделия | Наименование смазки, марка ГСМ | Периодичность | Способ смазки |
| --- | --- | --- | --- |
| Толкатель | ЦИАТИМ-201 | 1 раз в смену | кистью |
| Матрица | ГОСТ 6267-74 Пищевой жир (несоленый) | 1 раз в смену | кистью |
| Блок подготовки воздуха | Масло rondo oil hd 32 (TEXACO)* | При необходимости | заливкой в резервуар |

3.2 Порядок технического обслуживания клипсатора

3.2.1 Отключите клипсатор от пневмосети.

3.2.2 Снимите клипсы с магазина

3.2.3 Тщательно вымойте горячей водой и вычистите от грязи и наполнителя  магазин для клипс,  протрите пуансон.

3.2.4  Дополните  (при необходимости)     резервуар маслораспылителя маслом на 2/3 его объема, отвернув стакан.

3.2.5 Удалите конденсат из фильтра-влагоотделителя.

3.2.6 Смажьте толкатель с наружной и внутренней стороны. Лишнюю смазку убрать ветошью.

3.2.7  Тонким слоем смазать матрицу.

3.2.8 Осмотрите крепление всех узлов и механизмов клипсатора.  При необходимости выполните подтяжку креплений.

4.  Транспортирование и хранение

4.1  Клипсатор может транспортироваться  любыми видами транспортных

средств,  при условии обеспечения сохранности от загрязнений,  механических

повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков в соответствии с

правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.2   При  транспортировании  транспортными средствами не допускается штабелирование клипсаторов.

4.3 Клипсаторы должны хранится в закрытых помещениях на поддонах или стеллажах в вертикальном положении. Штабелирование  при хранении не допускается.

4.4  Запрещается при перемещении клипсатора без упаковки с одного

места на другое переносить его за направляющую для скрепок и ручку

пережима.

5. Комплектность

Комплект поставки согласно - таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество шт. |
| --- | --- |
| Клипсатор | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

6.  Срок службы, хранения изделия.

6.1  Средний срок службы изделия  при правильной эксплуатации 8-10  лет.

6.2  Срок хранения - неограничен.

6.3  Условия гарантии

6.3.1 Изготовитель гарантирует соответствие  клипсатора  КК требованиям технических условий ТУ  5138-001-93045857-2007       при соблюдении

условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.3.2 Гарантийный срок эксплуатации  –  12 месяцев со дня ввода клипсатора в эксплуатацию,    при условии работы на расходных материалах, предусмотренных для этой модели (с технические характеристики), но не более  18 месяцев со дня поступления на предприятие-потребитель.

6.3.3 Удовлетворение  требований  потребителя  по  окончании гарантийного  срока  производится  в  соответствии  с  действующим законодательством.

6.3.4 Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- несоблюдения правил эксплуатации;

-  ремонта не уполномоченными на  это лицами,  разборки оборудования и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;

-  механических повреждений,  следов воздействия химических веществ и

-  неправильного пользования расходными материалами;

- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при

транспортировке, хранении и эксплуатации;

- включения изделия в сеть с недопустимыми параметрами;

- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

-  неисправностей,  вызванных действием непреодолимой силы  (пожара, стихийных бедствий и т.п.);

- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние рабочие объемы посторонних предметов и мелких деталей одежды.

6.3.5  Гарантийное обслуживание не производится так же в случаях:

-  несоблюдения правил установки;

-  небрежного хранения и  (или)  небрежной транспортировки владельцем,

транспортной, торговой или сервисной организацией.

Приложение 1.Гарантийные обязательства:

_________________________________________________________________

Талон 1

Наименование организации ____________________________

Адрес_______________________________________________

Дополнительная информация ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата начала ремонта_______________________________Дата окончания ремонта____________________________

_________________________________________________________________

Талон 2

Наименование организации ____________________________

Адрес_______________________________________________

Дополнительная информация __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата начала ремонта_______________________________Дата окончания ремонта____________________________

Талон 3

Наименование организации ____________________________

Адрес_______________________________________________

Дополнительная информация ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата начала ремонта_______________________________Дата окончания ремонта____________________________